Návod na montáž a použitie svietidla

Všeobecné poučenie:

- svietidlá určené na pevné prichytenie (strop, stenu a pod.) smie podľa platných predpisov SR inštalovať a opravovať len osoba s platným preukazom spôsobilosti, v tomto zmysle návod nie je učebnicou základov elektrotechniky,

- osoba nedbajúca predchádzajúce upozornenie koná tak na vlastné nebezpečie, hrozí NEBEZPEČIE ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!!!,

- vhodnosť použitia svietidla v danom prostredí a na daný podklad musí posúdiť projektant, alebo revízny technik,

- dbajte na to, aby sa svietidla nedotýkali žiadnych, najmä nie horľavých predmetov, a v žiadnom prípade svietidlá ničím nezakrývajte,

- pri všetkých typoch svietidiel (okrem stolných) musí byť vzdialenosť sklom nekrytej žiarovky od priamo nasvietenej plochy minimálne 0,5m,

- napájacie napätie je 230V/50Hz,

- do svietidiel používajte svetelné zdroje s maximálnym príkonom vyznačeným na svietidle,

- pri montáži svietidla sa presvedčte, či je svietidlo dostatočne pevne prichytené na podložke,

- úchyty sklenených častí svietidiel dotiahnite len jemne rukou bez použitia nástroja,

- pri akomkoľvek zásahu do svietidla (výmena žiarovky, dotiahnutie uvoľneného kĺbu a pod.), vytiahnite prívodnú šnúru zo zásuvky, u pevne nainštalovaného svietidla vypnite príslušný istič,

- pri zistení závady na svietidle vytiahnite prívodnú šnúru zo zásuvky, u pevne nainštalovaného svietidla vypnite príslušný istič, svietidlo zabezpečte a do odborného odstránenia závady svietidlo nepoužívajte,

- pred zásahom do svietidla sa presvedčte, či sú všetky časti vychladnuté, aby nedošlo k úrazu popálením,

- použité farebné označovanie vodičov 	– FÁZA			- hnedá, čierna

- NULOVÝ VODIČ	- modrý

- UZEMNENIE		- zeleno-žltý,

- svietidlá nečisťte ostrými a drsnými predmetmi, nepoužívajte koncentrované roztoky čistiacich prostriedkov, odporúčame čistiť mierne vlhkou, mäkkou handrou, namočenou v čistej vode,

- v blízkosti svietidiel neumiestňujte zvlhčovače vzduchu, variče vody a iné zdroje vodnej pary.

Návod na montáž:

LUSTRE

- vyberte z obalu kostru svietidla so závesom, uvoľnite stropnú krytku a záves svietidla zaveste na pripravený hák,

- svorkovnicou pripojte prívodné vodiče, rešpektujte ochranu nulovaním,

- prisuňte k stropu stropnú krytku a zaistite ju,

- pomocou skrutky na objímke, alebo pružín upevnite dekoračné sklo a naskrutkujte žiarovky,

- na svietidlách s o sťahovacím mechanizmom nastavte brzdu mechanizmu krídlovou matkou v stropnej krytke.

# STOLNÉ A STOJANOVÉ DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ

- svietidlo vyberte z obalu a skontrolujte,

- pomocou matice na objímke, alebo pružín upevnite dekoračné sklá a naskrutkujte žiarovky,

- zástrčku svietidla zastrčte do zásuvky a zapnite vypínač na svietidle alebo na prívodnej šnúre.

- V prípade, že svietidlo obsahuje kábel na pripojenie zvukového zariadenia, zapájajte len do kompatibilných zariadení.

# BODOVÉ SVIETIDLÁ – SPOTY

- svietidlá sú vybavené kĺbom, ktorý otáčajte len po doraz,

- na svietidlách sa nachádza etiketa upozorňujúca na min. vzdialenosť svietidla od iných predmetov.

# STROPNICE A STENOVÉ BOČNÉ SVIETIDLÁ

- vyvŕtajte požadovaný počet montážnych otvorov v stene alebo v strope a následne vložte do nich rozperové kolíky,

- demontujte ochranné krycie sklo,

- cez príslušné otvory prichyťte svietidlo,

- na prívodné vodiče natiahnite ochranné bužírky,

- do svoriek na objímke nasuňte prívodné vodiče zatlačením vodiča do svorky,

- namontujte žiarovku a potom ochranné krycie sklo.

# PODHĽADOVÉ ZAPUSTENÉ SVIETIDLÁ:

- Do vopred pripraveného otvoru v sadrokartónovom strope vložíme svietidlo pritiahnutím poistných pružín k sebe.

- Po vložení svietidla do otvoru vyberieme poistný krúžok, vožíme pripojenú žiarovku a poistíme nasadením krúžka.

DISTRIBÚTOR:

ELMITA, s.r.o. Prešov

svietidla@elmita.sk , www.elmita.sk